V600-BM概要：

V600-BMは、プロ仕様のBMW診断プログラミングツールで、知的車両故障診断、ECUプログラミング、キャリブレーション他特別機能を実行します。高性能CPU、Wi-Fiデュアルモード（STA/AP）およびイーサネットポートを搭載し、市販のBMW 診断ソフトウェアの主要製品すべてに対応します。

機能と特徴

V600-BMの機能

1. 知的車両故障診断、全システム・全機能高速診断を実行。故障コードの読取りおよび消去、データストリームの読取り、作動テスト等を実行。

2. ECUプログラミングとキャリブレーション。公認診断ソフトウェアに完全対応。

3. マルチタスク診断：診断サービスソフトウェアの効率的アーキテクチャに基づきます。

4. 診断フィードバック：デバイスログのワンクリックアップロードに対応。何等かの異常がある場合は製造業者に問題を報告すれば、技術専門家が当該問題を追跡および対処します。

V600-BMの特徴

1. サイズは約108 × 52 × 27 mmで、ポケット型デバイスは携帯により便利。

2. 新工業デザイン採用、シェルには強固な汚れ防止素材を使用し、自動車修理工場に最適。

3. Wi-Fi接続、高速伝送、長距離伝送、安定信号、強力耐妨害機能対応。Wi-Fiは、STAまたはAPモードとして同時設定可能で、快適な屋内使用環境での作業を実現。

4. イーサネット有線接続対応、WANまたはLANの2つのモードの切替え可能。

5. プロトコル付きBMWの診断に対応。ISO14230、ISO15765、IFH、DOIP等。

6. 様々な車両モデルに対応、効率的で信頼性が高い診断機能を提供。

7. 通信データは暗号化され、デバイスと車両の安全を保証。

V600-BMのパラメーター

| シェル | ポリアミド製。サイズ：108 × 52 × 27 mm |  |
| --- | --- | --- |
| 電気供給 | 7-32 V |  |
| 電気消費 | 12Vの場合、約300 mA |  |
| CPU | 580 MHz MIPS、32MB FLASH、128MB RAM、内臓32G TFカード（オプション） |  |
| オペレーティングシステム | Linux |  |
| Wi-Fi | 150 Mbps Wi-Fi 1T1R 802.11bgn |  |
| ブルートゥース | BLEはブルートゥース5.0/5.1対応 |  |
| インターフェース | USB 2.0 イーサネット10/100 Mbps |  |
| ステータスインジケーター | DoIPインジケーター Wi-Fi/BTインジケーター ETHインジケーター システムインジケーター |  |
| ブザー | 音圧レベル：最低80 dB |  |
| 使用温度範囲：-20～+55°C、保管温度範囲：-20～+85°C |  |
| 保護等級 | 防塵および耐水性はIP52基準に適合 |  |
| 電磁両立性 | 騒音：EN 55011、EN 55022 耐妨害：EN 61000-6-2、EN 61000-6-4 |  |

V600-BMは以下の診断ソフトウェアに対応します。

BMW ISTA-D				              Tool32

BMW ISTA-P				              BMWコーディング（テスト未実施）

BMWグループISPI（テスト未実施）			INPA（テスト未実施）

E-SYS

その他のバージョンは現在テスト中です。更新されるまでお待ちください。

LEDの状態

| LED | 動作状態 | 非動作状態 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 正常 | 異常 |  |
| DoIP | 緑ランプ点滅 | 赤のランプ点灯 | ランプ作動なし |
| Wi-Fi/BT | 緑ランプと青ランプ、交互に点滅 | 赤ランプ点灯 | ランプ作動なし |
| ETH | 緑ランプ点滅 | 赤ランプ点灯 | ランプ作動なし |
| System システム | 緑ランプと青のランプ、交互に点滅 | 赤ランプ点灯 | ランプ作動なし |

機能キー

| キー | 機能説明 |
| --- | --- |
| F1 | 3秒以上押して工場出荷時設定を回復 |
| F2 | 押してシステム再開 |

ブザー

注意：V600-BMの開始時または何等かの異常操作があれば鳴ります。